Loi de Boyle Mariotte. (1)
 La loi de Boyle Mariotte décrit les effets de la pression sur les gaz. En effet, les gaz sont compressibles et en plongée ils se compriment à la descente (la pression augmentant) et se dilatent à la remontée (la pression diminuant).
Observation.
On immerge à 20 mètres de profondeur un ballon du gaz. A cette profondeur, le ballon occupe un volume de 1 litre à la pression 3 bars. En remontant, le ballon se gonfle et on observe qu'à 10 mètres, son volume est de 1.5 litres, la pression étant de 2 bars. A la surface, le volume du ballon est de 3 litres, la pression est de 1 bar.
On constate donc que :
- A 20 mètres P20 x V20 = 3 x 1 = 3
- A 10 mètres P10 x V10 = 2 x 1.5 = 3
- A 0 mètres P0 x V0 = 1 x 3 = 3

---
La loi de Boyle Mariotte (2)
Énoncé de la loi de Boyle Mariotte
 A température constante, le volume d'une masse gazeuse est inversement proportionnel à la pression qu'il subit.
P x V = constante
     Pour une même quantité de gaz :
P1 x V1 = P2 x V2 = P3 x V3 = constante
Application et conséquences en plongée
- accidents barotraumatiques : la compression ou la décompression de l'air dans l'organisme peut entraîner des accidents.
- effets sur la consommation d'air : l'air étant comprimé en profondeur, pour un même volume d'air inspiré la quantité d'air consommée augmente avec la profondeur.
- effets sur l'équipement : utilisation du gilet stabilisateur, compression de la combinaison et donc effet sur le poids apparent du plongeur.

---
La loi de Boyle Mariotte (3)
La masse totale de votre bloc de 15L vide est égale à 20kg. Le responsable du gonflage prétend l’avoir gonfler à 180 bars.
N’ayant pas de mano sous la main mais une balance, vous trouvez une masse de 23 kg.
Quelle est la pression absolue dans le bloc ? (1 L d’air pèse 1,3 g à 1 bar)
Poids de l’air introduit :
23-20= 3 kg
Volume d’air introduit (à 1 bar)
3000/1,3
La pression dans le bloc :
P= (3000/1,3)/15 +1 = 155 bars
Pourquoi le plus un ?
Niqué le gonfleur, c’est lui qui a caché le mano

---
La loi de Boyle Mariotte (4)
Un plongeur dispose d’un bloc de 12 L gonflé à 175 bars.
Il plonge à 25 mètres et sa consommation est de 24 litres par minute.
Quel est la durée de la plongée si il remonte à 35 bars ?
Si il ne remonte pas, au bout de combien de temps il sera en manque d’air ?