La loi de Henry : Mise en évidence.
Expérience.
A température donnée et constante, on met en contact un gaz sous pression et un liquide.On mesure alors la quantité de gaz dissous.
- on mesure avec une pression P
- on mesure avec une pression 3P
On voit alors que la quantité dissoute est proportionnelle à la pression du gaz.
On parlera de :
- Saturation : c’est l’état d’équilibre.
- Sous-saturation : c’est l’étape au cours duquel le liquide absorbe le gaz en le dissolvant.(la pression au dessus du liquide augmente)
- Sursaturation : le liquide restitue alors le gaz dissout préalablement pour tendre vers une nouvelle valeur de saturation.(j’ouvre ma bouteille de bière)
On va aussi utiliser le terme de pression partielle (Pp) : C’est la pression d’un gaz au dessus d’un liquide par exemple l’azote.
La pression d’un gaz dissous dans le liquide sera appelée tension (T)
Remarque : il apparaît des micro-bulles au moment de la sursaturation.

---
La loi de Henry : La loi.
A température donnée et à saturation, la quantité de gaz dissout et à saturation, (il y a donc une notion de temps à aborder) dans un un liquide (qui donnera la tension) est proportionnelle à la pression du gaz au dessus du liquide (la pression partielle de ce gaz).
Remarque : l’air contient en gros 20 % d’oxygène et 80 % d’azote.
La Pp d’azote à 30 mètres sera donc égale à 80 % de 4 bars)

---
La loi de Henry : les facteurs influents, les applications et les conséquences.
Les facteurs influents.
Les facteurs.	Dans le cas de la plongée.	La dissolution augmente si :
La nature du gaz	l’azote (principalement)
La nature du liquide	Les compartiments concernés
La pression du gaz	La profondeur	La profondeur augmente
La température	37°C	La température diminue
La durée	Le temps de plongée	Le temps augmente
L’agitation	L’effort physique	L’irrigation sanguine croît
La surface séparant les deux milieux	Constant pour un individu	La surface augmente
Applications et conséquences.
- Application : le calcul des tables.
- Conséquences : les accidents de décompression.

---
Il n’y a normalement aucun gaz dissout dans la tequila !!
C’est fini.